Příloha č. 1 - Specifikace požadovaných zařízení

- Multifunkční kancelářská zařízení umožňující kopírování, tisk a skenování dokumentů

| Specifikace zařízení kategorie A: (celkem 3 ks) | Splňuje požadavek (dodavatel doplní Ano/Ne) | Nabízené zařízení dodavatelem (typ, značka) |
| --- | --- | --- |
| Formát originálu: až do A3 |  |  |
| Formát kopie: až do A3 |  |  |
| Rychlost: min. 45 stran A4 za minutu (barevně i černobíle) |  |  |
| Automatický podavač dokumentů (oboustranný, zásobník na min. 120 listů) |  |  |
| Zvětšení / zmenšení: 25 – 400% |  |  |
| Minimálně 3 zásobníky papíru Minimálně 500 listů A5-A3 Minimálně 500 listů A5-A3 Minimálně 2500 listů A4 |  |  |
| Zásobníky papíru a tonerů se zámkem |  |  |
| Síťový skener: rychlost min. 200 stran A4 za minutu; |  |  |
| skenování přes sambu do počítačů do různých subnetů |  |  |
| skenování do e-mailu |  |  |
| adresářová paměť na min. 200 míst |  |  |
| OCR (skenování do prohledavatelného PDF a PDF/A) |  |  |
| rozšířené skenovací funkce (vytěžování čárových kódů) s plnou podporou češtiny – pomocí obrazovky tiskárny |  |  |

| Specifikace zařízení kategorie B: (celkem 27 ks) | Splňuje požadavek (dodavatel doplní Ano/Ne) | Nabízené zařízení dodavatelem (typ, značka) |
| --- | --- | --- |
| Formát originálu: až do A3 |  |  |
| Formát kopie: až do A3 |  |  |
| Rychlost: min. 30 stran A4 za minutu (barevně i černobíle) |  |  |
| Automatický podavač dokumentů (oboustranný, zásobník na min. 60 listů) |  |  |
| Zvětšení / zmenšení: 25 – 400% |  |  |
| Minimálně 3 zásobníky papíru Minimálně 500 listů A5-A3 Minimálně 500 listů A5-A3 Minimálně 2500 listů A4 |  |  |
| Zásobníky papíru a tonerů se zámkem |  |  |
| Síťový skener: rychlost min. 80 stran A4 za minutu; |  |  |
| skenování přes sambu do počítačů do různých subnetů |  |  |
| skenování do e-mailu |  |  |
| adresářová paměť na min. 200 míst |  |  |
| OCR (skenování do prohledavatelného PDF a PDF/A) |  |  |
| rozšířené skenovací funkce (vytěžování čárových kódů) s plnou podporou češtiny – pomocí obrazovky tiskárny |  |  |

| Specifikace zařízení kategorie C: (celkem 7 ks) | Splňuje požadavek (dodavatel doplní Ano/Ne) | Nabízené zařízení dodavatelem (typ, značka) |
| --- | --- | --- |
| Formát originálu: maximálně A4 |  |  |
| Formát kopie: maximálně A4 |  |  |
| Rychlost: min. 30 stran A4 za minutu (barevně i černobíle) |  |  |
| Automatický podavač dokumentů (oboustranný, zásobník na min. 40 listů) |  |  |
| Zvětšení / zmenšení: 25 – 200% |  |  |
| Zásobník papíru: minimálně 500 listů A5-A4 |  |  |
| Síťový skener: rychlost min. 25 stran A4 za minutu |  |  |
| skenování přes sambu do počítačů do různých subnetů |  |  |
| skenování do e-mailu |  |  |
| adresářová paměť na min. 200 míst |  |  |
| OCR (skenování do prohledavatelného PDF a PDF/A) |  |  |
| rozšířené skenovací funkce (vytěžování čárových kódů) s plnou podporou češtiny – pomocí obrazovky tiskárny |  |  |

| Společné požadavky pro kategorie A, B, C: |
| --- |
| Typ zařízení: | Barevný digitální |
| RAM: | Min 2 GB |
| HDD: | Min 250GB |
| Rozlišení: | min. 600x600dpi kopírování a skenování, min. 1200x1200 dpi tisk |
| Tisknutelné formáty: | A6-SRA3, vlastní formáty papíru (min rozměr 215 mm x 317 mm) s podporou tisku na obálky |
| Automatický oboustranný tisk na gramáž papíru 60 – 210 g/m2 |
| Umístění pořadačů, sešívacích, brožovacích a děrovacích modulů je uvedeno v příloze č. 3 v tabulce „Rozmístění zařízení“ |
| Tiskový modul s podporou jazyka PCL6 a PS |
| Podpora 1000-Base-T Ethernet |
| Dotyková obrazovka |
| Oficiální podpora softwarového terminálu YSoft SafeQ Embedded Terminal 6 |
| Rozšířené skenovací funkce pro vytěžování čárových kódů |
| Ovládání kompletně v češtině |
| Zařízení určeno k prodeji v EU |
| V rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je umožněno ze zařízení odebrat všechna datová média, která mohou obsahovat osobní údaje, a ty ponechat zadavateli |
| Plně funkční ovladače v českém jazyce pro operační systémy Microsoft Windows 8.1 x64 / x86 a novější, včetně Windows 11. Plně funkční ovladače pro operační systémy Apple macOS, včetně verze macOS Catalina (OS X 10.15) |
| SafeQ Server |
| Verze SafeQ | YSoft SafeQ 6 MU8 |
| Operační systém serveru SafeQ | Windows server 2012 R2 |
| Uživatelé SafeQ | SafeQ je propojeno s LDAP databází |

Rozšířené skenovací funkce u zařízení kategorie A, B a C:

- Funkce pro vytěžování čárových kódů ze skenovaných dokumentů

- Lze definovat úložiště pro ukládání zpracovaných dokumentů – minimálně email, SMB, Místní složka

- Lze vytvářet a spravovat samostatná workflow a dále je přiřazovat do skupin

- Každému uživateli lze nastavit více skupin, na které má právo

- Uživatel rozšířené skenovací funkce spouští, nastavuje a ovládá přes dotykovou obrazovku zařízení

- Po autorizaci na zařízení a spuštění funkce rozšířeného skenování se uživateli zobrazí skupiny, které mu byly přiřazeny

- Je umožněno oboustranně skenovat více dokumentů najednou se separací dokumentů na základě čárového kódu

- Začátek každého nově separovaného dokumentu je označen definovaným čárovým kódem (min. typ CODE39), který se nachází na první straně tohoto dokumentu, a k němu se dále přidávají všechny skenované listy papíru, na kterých je něco zaznamenáno (prázdné bílé stránky se odstraní) a nenachází se na nich nový čárový kód

- Dokument se pojmenuje nalezeným čárovým kódem a uloží na stanovené úložiště (podle zvoleného workflow)

- Výsledkem zpracování jsou tedy soubory skenů dokumentu, které jsou pojmenovaných čárovým kódem, a uživatel je může dále zpracovávat

Kreditní terminály k zařízením kategorie A, B a C:

- YSoft SafeQ 6

- Čtečka karet standardu Mifare Classic (MF1S70)

- Autentifikace pro použití tiskárny pinem a kartou

- Účtování (tisk, kopie)

- Dokumentové skenery

| Specifikace zařízení kategorie D: (celkem 2 ks) | Splňuje požadavek (dodavatel doplní Ano/Ne) | Nabízené zařízení dodavatelem (typ, značka) |
| --- | --- | --- |
| Formát skenovaného dokumentu: až do A4 |  |  |
| Rychlost: min. 40 stran A4 za minutu |  |  |
| Automatický podavač dokumentů (oboustranný, zásobník na min. 40 listů) |  |  |
| Rozlišení skeneru: min 600 x 600 dpi |  |  |
| Typ skeneru: digitální barevný |  |  |
| Skenovací software k dokumentovému skeneru s funkcemi dle specifikace (Skenovací software k dokumentovému skeneru) |  |  |
| Ovládání kompletně v češtině |  |  |
| Zařízení určeno k prodeji v EU |  |  |
| Plně funkční ovladače v českém jazyce pro operační systémy Windows 8.1 x64 / x86 a novější, včetně Windows 11. |  |  |

Skenovací software k dokumentovému skeneru

- Snadné použití v češtině

- Dávkové skenování dokumentů určených k dlouhodobé archivaci

- Separace dokumentů v dávce (na základě čárového kódu, prázdné stránky, dělícího kódu, počtu stran)

- Uložení separovaného dokumentu názvem tohoto čárového kódu do definované složky

- Možnosti personalizace výstupů

- Pokročilé funkce zpracování skenovaného obrazu:

- Vyrovnávání pootočeného obrazu

- Ořezávání přesahujících okrajů

- Automatická orientace stran

- Pokročilé vyhlazování složitých pozadí

- Zvýraznění textu

- Korekce písma s funkcí vyhlazení stran

- Inteligentní odmazání prázdných stran

- Detekce barevných objektů

V …………………dne ………………

…………………………………………..

Jméno, funkce a podpis osoby oprávněné                      jednat jménem či za dodavatele