Příloha č. 2 zadávací dokumentace

„dodávka osobního automobilu pro Fyzikální ústav v Opavě”

Technická specifikace předmětu plnění

Minimální technická specifikace a požadované vybavení – osobní automobil pro přepravu osob:

- kategorie vozidla M1

- provedení karoserie sedan nebo liftback/fastback

- minimálně 3 sedadla pro spolucestující a 1 sedadlo pro řidiče

- zážehový motor o objemu alespoň 1450 cm3, o výkonu min. 100 kW, EURO 6, benzin, spotřeba kombinovaná udávaná výrobcem do 7,5 litrů na 100 km

- rozvor kol min. 2750 mm

- převodovka automatická 7-mi stupňová a výše

- metalický lak, barva šedá nebo grafitová

- protiblokovací brzdový systém ABS

- systém regulace prokluzu kol

- elektronický stabilizační systém

- asistent rozjezdu do kopce

- kontrola tlaku v pneumatikách

- startování tlačítkem

- parkovací senzory vpředu a vzadu

- kola z lehkých slitin, automobil bude předán s osazenými koly o rozměru 17“, opatřené metalickým lakem šedé nebo stříbrné barvy

- LED hlavní světlomety

- LED světlomety pro denní svícení

- světelný asistent řídící automatické přepínání dálkových a potkávacích světel

- klimatizace dvouzónová automatická

- vyhřívání předních sedadel a volantu

- vyhřívání čelního skla

- zatmavení zadních oken

- rolety zadních oken

- odkládací síť pro drobné lehké předměty

- dešťový senzor

- stěrač zadního okna

- alespoň 1x zásuvka 230V a alespoň 2x USB zásuvka pro spolucestující na zadních sedadlech

- navigační systém s možností hlasového ovládání

- WLAN, webové rádio, integrace funkcí chytrého telefonu Smart Link

- požadavky na bezpečnost – airbag řidiče a spolujezdce (včetně bočních airbagů), tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech

- rezervní kolo (neplnohodnotné)

- tažné zařízení (sklopné)

- přední a zadní lapače nečistot

- gumové rohože vpředu i vzadu

Další požadavky zadavatele:

- osobní automobil bude dodán včetně povinné výbavy dle vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a návodů k použití v českém jazyce,

- vzdálený přístup k vozidlu a online mobilní služby palubního infotainment systému po dobu minimálně 3 roky,

- dodavatel poskytne součinnost při převodu vozidla, a to bezplatně,

- dodavatel provede bezplatnou první servisní prohlídku,

- dodavatel poskytne na vozidlo prodlouženou záruku v délce alespoň 5 let nebo do nájezdu alespoň 100.000 km, podle toho, co nastane dříve.

Uchazeč potvrzuje, že nabídnutý osobní automobil splňuje minimální technické parametry uvedené v této příloze zadávací dokumentace.

V (doplnit) dne (doplnit) 2022

Jméno a podpis statutárního zástupce uchazeče:

POZOR!

Uchazeč uvede ve své nabídce konkrétní specifikaci nabízeného výrobku (typ, model, motorizaci, stupeň výbavy, ostatní výbavu a doplňky apod.). Tato specifikace bude přílohou kupní smlouvy.